Załącznik nr 1 – formularz oferty

..............................................

(pieczęć Oferenta)

Przedsiębiorstwo Zagraniczne LIGNA Sp. z o.o.

Olewin 50L 
32-300 Olkusz

FORMULARZ OFERTOWY

NA DOSTAWĘ I INSTALACJĘ

zrobotyzowanego  stanowiska spawania oraz spawarek

| Pełna nazwa Oferenta: |  |
| --- | --- |
| Adres siedziby: |  |
| NIP: |  |
| REGON: |  |
| KRS (jeśli dotyczy) |  |
| Adres do korespondencji: |  |
| Nr tel.: |  |
| Adres e-mail |  |

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i załączników oraz uzyskaliśmy konieczne informacje niezbędne do przygotowania oferty. Składając ofertę akceptujemy postanowienia i wymagania postawione zapytaniem ofertowym. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.

- Przystępując do udziału w postępowaniu na dostawę i instalację zrobotyzowanego  stanowiska spawania oraz spawarek oferujemy realizację przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym na warunkach i zasadach w nim określonych:

Cena netto przedmiotu zamówienia wynosi: ....................................................................................)

(słownie:.................................................................................................................................................)

Cena brutto przedmiotu zamówienia wynosi: ....................................................................................)

(słownie:.................................................................................................................................................)

Termin dostawy (realizacji) do dnia: …………… tj. …… tygodni

Okres gwarancji w miesiącach:  _____ miesięcy.

Termin ważności oferty 60 dni.

Dane osoby do kontaktu ze strony Wykonawcy:

| imię i nazwisko: |  |
| --- | --- |
| nr tel.: |  |
| email: |  |

Parametry oferowanego urządzenia:

| 1. Parametry techniczne zrobotyzowanego stanowiska spawania | j.m. | Oferowana wartość |
| --- | --- | --- |
| Stanowisko zrobotyzowane - robot: |
| - robot 6 osiowy o zasięgu min.2005mm | tak/nie |  |
| - udźwig robota na 6 osi | kg |  |
| - powtarzalność | mm |  |
| - do pracy w pozycji podłogowej, sufitowej | tak/nie |  |
| - teach pendant do pracy bezprzewodowej z możliwością pracy przewodowej | tak/nie |  |
| - kontroler robota z wewnętrznym PLC | tak/nie |  |
| - detektor napięciowy spoiny pachwinowej | tak/nie |  |
| - detektor dotykowy do wyszukiwania detalu | tak/nie |  |
| - ustawianie wszystkich parametrów spawania z teatch pendanta | tak/nie |  |
| - robot i źródło spawalnicze pochodzące od jednego producenta | tak/nie |  |
| Tor liniowy z portalem kolumnowym typu C: |
| - tor liniowy do montażu portalu kolumnowego z robotem-dł. | m |  |
| - montaż zestawu źródła spawalniczego i beczki z drutem na torze i poruszanie się razem z kolumną z robotem | tak/nie |  |
| - portal kolumnowy do podwieszenia robota w pozycji sufitowej (wys.3000mm , wysięg 2000mm, udźwig min.300kg, przejazd portalu jako programowalna oś robota) | tak/nie |  |
| Pozycjoner jednoosiowy: |
| - udźwig 2000kg | tak/nie |  |
| - rozstaw między flanszami | mm |  |
| - oś obrotu na wysokości | mm |  |
| - obrót nieograniczony 360st. | tak/nie |  |
| - powtarzalność pozycji + - 0,1mm | tak/nie |  |
| - napęd jednostronny | tak/nie |  |
| - pozycjoner jako programowalna oś robota | tak/nie |  |
| Pozycjoner 1 osiowy z osią bierną: |
| - udźwig | kg |  |
| - moment obrotowy min.1050Nm | tak/nie |  |
| - prędkość obrotowa min.72st/s | tak/nie |  |
| - powtarzalność pozycji + - 0,1mm | tak/nie |  |
| - oś bierna | tak/nie |  |
| - napęd jednostronny | tak/nie |  |
| - pozycjoner jako programowalna oś robota | tak/nie |  |
| - możliwość zmiany modułu napędowego z pracy poziomej na pracę pionową bez dodatkowych zmian na urządzenia | tak/nie |  |
| Stały przyrząd/stół - udżwig-1000kg - konstrukcja pod detal o wymiarach 2000 x 3000mm - możliwość montażu zacisków i oprzyrządowania mocujących detal | tak/nie |  |
| Źródło spawalnicze Synergiczne inwertorowe źródła spawalnicze z podajnikiem do współpracy z robotem |
| - zasilanie 3 x 400V | tak/nie |  |
| - max prąd spawania DC -500A w cyklu 60% | tak/nie |  |
| - max prąd spawania w pulsie - 400A w cyklu 80% | tak/nie |  |
| - podwójny puls | tak/nie |  |
| - napięcie łuku 12-45V | tak/nie |  |
| - możliwość spawania w mieszankach i CO2 | tak/nie |  |
| - linie synergiczne do spawania: stali, aluminium, stali stopowych, lutospawanie, inconel, tytan | tak/nie |  |
| - funkcja spawania bezodpryskowego | tak/nie |  |
| - możliwość monitorowania parametrów spawania poprzez wifi(po doposażeniu w odpowiedni osprzęt i oprogramowanie) | tak/nie |  |
| - gniazdo USB do monitorowania parametrów spawania - możliwość ustawiania wszystkich parametrów źródła, sterowania i wyboru programu z programatora robota | tak/nie |  |
| - możliwość spawania drutami 0,8-1,6mm | tak/nie |  |
| - max prędkość podawania drutu | m/min |  |
| - program off line | tak/nie |  |

Inne parametry:

……………………………………

| 2. Parametr techniczne spawarek na stanowisko zrobotyzowane | j.m. | Oferowana wartość |
| --- | --- | --- |
| Liczba sztuk – 6 | tak/nie |  |
| wymiary zewnętrzne: 1085x700x1445 | tak/nie |  |
| stal nierdzewna: drut 0,8 - 1,6 | tak/nie |  |
| rdzeniowe (rurka): drut 0,8 - 1,6 | tak/nie |  |
| zakres prądów 40-450V | tak/nie |  |
| zakres napięć 16-36,5V | tak/nie |  |
| max prąd spawania w cyklu 40% - 450A | tak/nie |  |
| max prąd spawania w cyklu 100% - 310V | tak/nie |  |
| programy do spawania stali węglowych, stali stopowych,AISI,AIMg5 | tak/nie |  |
| podajnik oddzielnie | tak/nie |  |
| prędkość podawania drutu do 20m/min | tak/nie |  |
| korekta prędkości podawania drutu + - 40% | tak/nie |  |
| Praca pod obciążeniem : - 500 Amper CO2 - 450 mieszanka | tak/nie |  |
| Cykl pracy 100% | tak/nie |  |
| Średnica drutu | mm |  |
| Rura osłonowa ze stali | tak/nie |  |

Inne parametry:

……………………………………

| 3. Parametr techniczne spawarek na stanowisko zrobotyzowane. | j.m. | Oferowana wartość |
| --- | --- | --- |
| Liczba sztuk – 2 | tak/nie |  |
| zasilanie 3x400V | tak/nie |  |
| max prąd spawania DC-500A w cyklu 60% | tak/nie |  |
| max prąd spawania w pulsie-400A w cyklu 80% | tak/nie |  |
| podwójny puls | tak/nie |  |
| napięcie łuku 12-45V | tak/nie |  |
| wymiary 710x395x592 | tak/nie |  |
| waga | kg |  |
| możliwość spawania MMA i TIG po doposażeniu w osprzęt | tak/nie |  |
| funkcja spawania bezodpryskowego | tak/nie |  |
| przy odpowiednim doposażeniu możliwość monitorowania parametrów spawania przez wifi | tak/nie |  |
| gniazdo USB do monitorowania parametrów spawania | tak/nie |  |
| podajnik drutu 4rolkowy z rolkami prostującymi | tak/nie |  |
| możliwość spawania drutami 0,8 - 1,6 | tak/nie |  |
| max prędkość podawania drutu | m/mm |  |

Inne parametry:

……………………………………

- Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty usługi będącej przedmiotem zamówienia oraz uwzględnione wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją zamówienia.

- Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego, a na potwierdzenie spełniania tych warunków złożyliśmy w ofercie wszystkie wymagane dokumenty.

- W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że zaoferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania zamawiającego.

- Oświadczamy, iż zamówienie zostanie wykonane w terminie podanym w zapytaniu ofertowym oraz naszej ofercie.

........................................                                                                               ……………………..……………

(miejscowość i data)	podpis osoby/osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy